河南理工大学

公开竞争性采购

交通工程专业设备

说明书

采购编号：HPU采[2008]3号

河南理工大学

2008年3月10日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理工大学交通工程专业设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章或从公司所在地工商管理部门网站上查证)。代理厂商需携带生产厂家的代理授权书或代理协议(原件)。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件和原件）。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）若所投产品为进口设备，则报免海关税后美元价和人民币价（含代理费、运输费等一切费用，采购方只负责提供免税证件和相关证明材料）。（格式见第三部分）

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介。

8.产品介绍资料（带彩页及详细配套附件清单）。

9.上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或自带汇票形式向采购方提供壹万元人民币履约保证金（河南理工大学开户行：中国农业银行焦作市分行解放支行民主中路分理处，帐号：301101040001846），没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。若所投产品技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则视为虚假投标，履约保证金不予退还，并且因此所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：设备安装调试验收合格后，十五个工作日内支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起项目正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2008年 3月26日（星期三）上午8：00时在河南理工大学综合楼406室报名，并交纳报名费1000元，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987870  浮老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：// 222.22.120.122(招标公告)

十一、采购会议时间：2008年3月26日（星期三）上午8：30时

十二、会议地点：河南理工大学图书馆会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2008]3号

| 项目编号 | 仪器设备名称 | 主要技术参数要求 | 套数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆磁映像交通流量与分析仪 | 计算车速与车长，双向计数。 有车速与车型库，能进行高速公路数据管理。 | 3 |
| 2 | 气压式交通量 检测器 | 记录车辆行驶速度和轴距，分方向、分车型的记录流量 | 2 |
| 3 | 雷达测速仪 | 工作频率：10525MHZ±25MHZ 发射功率：10-30mW 测速范围：目标车速17-199Km/h ，自身车速17-120Km/h 测速精度：±1Km/h 测速距离：对大型车辆800米；对小型车辆500米 工作电压：10.8-15.5VDC; 工作电流：最大1A 标配 | 2 |
| 4 | 手持GPS | 记录航点数：300；航线1*50；存储航迹条数：10；垂直定位精度小于30米；水平定位精度小于15米； | 2 |
| 5 | 交通量计数器 | 位数:4位(10进制) ，计数频率:400次/分 寿命:100万次以上 ，数字直读显示 | 30 |
| 6 | 秒表 | 测量范围: 0.01S～60S 精 度: ±0.006S(秒）（1次测量，电源频率标准50Hz时） 电 源: 110／220V±10％, 50Hz | 20 |
| 7 | 集中协调式 信号机 | 检测、处理和传输交通车辆信息，可控制多个临近路口信号灯和倒计时屏，具有系统联控和单点自控等多种工作方式，可同时独立控制三个相邻路口，16 相位控制，36 路灯控输出，可扩充到 108 路，16 路环形线圈检测器，可扩充到 32 路，每台含主 控板1块，灯驱板3块，检测板1块(含机箱) | 2 |
| 8 | 倒计时器 | 二位超高亮LED三色倒计时，字高540mm，宽度660mm | 2 |
| 9 | 信号灯模拟板 | 显示面积1m*1m，12组机动车高亮度LED显示灯，每组含纯绿，黄，红三色，8组人行高亮度LED显示灯，每组含纯绿，红双色，60个点接线端子排，彩色喷绘路口模拟图，金属结构 | 1 |
| 10 | 手持终端 | 用于配置信号机参数 | 2 |
| 11 | 信号配时软件 | 可进行多时段线控、线协调感应控制、自适应控制、单点信号配时 | 1 |
| 12 | 交通规划软件 | TransCAD 教学版 | 1 |
| 13 | 交通仿真软件 | VISUM + VISSIM 教学版 | 1 |
| 14 | 模拟驾驶器 | 视景全部由计算机实时生成三维图像。32位真彩色，24帧/秒。多自由度数学模型，实现汽车转向、制动和加速的逼真模拟前视景 驾驶现场复现功能车型选择：可有4种车型选择：“小轿车”、“吉普车”、“大货车”、“大客车” 功率消耗：<250W 频率响应：100HZ-12 5DHZ 信噪比：≧50dB 抖晃率：≦02% | 2 |
| 15 | 速度估计检测仪 | 检查驾驶员在多种心理特性感觉中的过早反应倾向（动作提前倾性） | 1 |
| 16 | 复杂反应判断仪 | 检查驾驶员在各种不同驾驶条件下是否具备正确的注意力分配和不同的刺激下适当的知觉反应动作及其适当处理 | 1 |
| 17 | 心理综合测试仪 | 该系统集六项测试于一体，在计算机上完成系统实现的六项心理测试： 1．速度估计测试； 2．复杂反应判断测试； 3．操纵技能测试； 4．危险感受性测试； 5．驾驶员人格测试； 6．驾驶员安全态度测试。 | 1 |
| 18 | 动视力检测仪 | 视力范围：0.1-1.6 视标移动范围：3-50M（模拟距离） 视力值：3M-0.1 ; 30M-1.0; 48M-1.6 视标移动速度：30KM/H 视标方向设：上/下/左/右 视标辉度：500±100 Lx | 1 |
| 19 | 自动血压计 | 驾驶人员血压测试 | 1 |
| 备注：明确写出交货时间 |

以上技术参数部分仅供参考，各厂家可根据自己的业务范围任意选择与标书技术参数相近或高于标书要求的设备制作标书参与投标

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2008]3号

| 项目编号 | 名 称 | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：

第四部分     产品技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2008]3号

| 项目编号 | 名 称 | 技术参数及性能 |
| --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：

河南理工大学仪器设备招标采购投标单位意见反馈表

各投标单位代表:

您们好!为了进一步提高效率,规范招投标工作,更好地为学校教学科研

和投标单位提供优质服务。希望您在投标结束后，填写此表，多提宝贵意见。该意见表可通过发传真0391-3987871或电子邮件Email:gzchu@hpu.edu.cn等方式提交。

河南理工大学国资处

| 采购文件名称： | 采购编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 满意 | 比较满意 | 不满意 |
| 1 | 招标过程的公开、公正性 |  |  |  |
| 2 | 工作人员的服务态度 |  |  |  |
| 3 | 评委、专家解答的合理性 |  |  |  |
| 4 | 中标单位的信誉度 |  |  |  |
| 5 | 对所选产品的公共评价 |  |  |  |
| 6 | 对评标结果的满意度 |  |  |  |
| 7 | 对采购方式是否满意 |  |  |  |
| 8 | 职业道德方面 |  |  |  |
| 意见或建议 |  |

说明:请在你认为合适的栏内打 “√”

填写日期: