河南理工大学

公开竞争性采购

服务器、磁盘阵列等设备

说明书

采购编号：HPU采[2008]5号

河南理工大学

2008年4月29日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理工大学服务器、磁盘阵列等设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章或从公司所在地工商管理部门网站上查证，查询所需网址由投标商提供。代理厂商需携带生产厂家的代理授权书或代理协议(原件)。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件和原件）。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）若所投产品为进口设备，则报免海关税后美元价和人民币价（含代理费、运输费等一切费用，采购方只负责提供免税证件和相关证明材料）。（格式见第三部分）

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺，以及原生产厂商质保期内、

外的技术支持和主要部件的服务承诺（原件）。

6.厂商近年来在有关高校使用的案例。

7.厂商简介。

8.产品介绍资料（带彩页）。

9.上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或自带汇票形式向采购方提供壹万元人民币履约保证金（河南理工大学开户行：农行焦作民主中路支行，帐号：301101040001846），没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在货物到达甲方指定地点后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。若所投货物技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则视为虚假投标，履约保证金不予退还，并且因此所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：设备安装调试验收合格后，十五个工作日内可以成兑付款方式（成兑期限6个月）支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起设备正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2008年5月14日（星期三）上午8：00时在河南理工大学综合楼406室报名，并交纳报名费1000元，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987870  浮老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：// 222.22.120.122(招标公告)

十一、采购会议时间：2008年5月14日（星期三）上午8：30时

十二、会议地点：河南理工大学图书馆会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

（详细清单含配套附件等）

A包：                                          采购编号：HPU采[2008]5号

| 项目编号 | 仪器设备名称 | 主要技术参数要求 | 套数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 （知名品牌） （与磁盘阵列 连接使用） | 机架式，CPU：2*Xeon EM64T Quad-Core5365 3.0GHz/1333MHz/二级缓存8M,内存2*2GB,双千兆光纤网卡2*Giga Ethernet,主板支持PCI-X接口，双口HBA卡，DVD,3*146GB 15K3.5″SAS Hot-Swap HDD,RAID控制器 SAS Controller(256MB) ，能够与国内外知名磁盘阵列连接。 另配：折叠显示器套件+键盘鼠标套件+4路 kvmswitch 1套。 | 2 |
| 2 | 服务器 机柜 | 42U，含电源插座 | 1 |
| 要求：明确写出交货时间 |

B包：

| 项目编号 | 仪器设备名称 | 主要技术参数要求 | 套数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁盘阵列 （知名品牌） （与服务器 连接使用） | 支持多服务器共享，双控制器，8个以上FC光纤接口（亦可配光纤交换机实现），3个光纤硬盘扩展柜（14盘位以上，3U高），3个SATA硬盘扩展柜（14盘位以上，3U高），30块光纤硬盘（单盘容量300G以上，转速15K），15块SATA硬盘（单盘容量1T以上，转速7.2K），管理软件1套（可实现自由分配空间，方便管理，无用户数和容量限制，支持在线扩容），最大可扩充硬盘数100块以上，控制器缓存4GB以上，带宽1000以上，冗余电源，有断电cache安全保护技术，支持RAID 0、1、5，能够与国内外知名服务器连接，非OEM品牌。 以下主要部件需要单独报价： 1、光纤硬盘扩展柜 2、SATA硬盘扩展柜 3、光纤硬盘 4、SATA硬盘 | 1 |
| 2 | 磁盘阵列 机柜 | 42U，包含系统集成所必须的电源插座、多模光纤线（知名品牌）等。 | 1 |
| 要求：明确写出交货时间 |

C包：

| 项目编号 | 仪器设备名称 | 主要技术参数要求 | 套数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笔记本 电脑 | 14.1英寸，酷睿双核2.0G以上,内存≥1G，芯片组：Intel 芯片组，支持蓝牙上网，硬盘≥120G，商务型，DVDRW，原配电脑包。 | 1 |
| 2 | 计算机 | CPU：≥INTER CORE 2Duo 2.0G 内存：≥1G 硬盘：≥160G 光驱：DVD光驱 显示器：17″液晶 其它：键盘鼠标。 | 60 |
| 3 | 工作站 | CPU：≥2.33G 内存：≥4G 硬盘：≥160G 显示器：17″液晶 其它：键盘鼠标。 | 1 |
| 4 | 计算机 | CPU：≥INTER CORE 2Duo 2.0G 内存：≥2G 硬盘：≥320G 光驱：DVD刻录 显示器：17″液晶 其它：键盘鼠标。 | 4 |
| 5 | 移动硬盘 | 160G,USB2.0和IDE接口各一块 | 2 |
| 备注：明确写出交货时间 |

D包:

| 项目编号 | 仪器设备名称 | 主要技术参数要求 | 套数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 （知名品牌） | 千兆级防火墙，4个固定的10/100/1000，4千兆光纤多模GBIC。工作模式：支持透明模式、路由模式和混合模式。无用户数限制。 产品结构:为降低维护成本和复杂度，要求防火墙的软件、硬件部分为同一厂家产品，并且是一体化设计的产品；采用真正的硬件安全硬件平台，必须是ASIC架构，非x86通用PC /NP， 服务器架构；使用专用安全操作系统，非通用操作系统（Linux, freeBSD, NT等）。 性能指标：每秒新建会话能力，新建连接数不少于20k；最大并发连接数,不少于25万,可以扩展到50万；任何大小的数据包包括64字节小包吞吐能力不低于1G；并发VPN隧道数量，不少于2000条；最大访问控制策略，不少于10000条。 深度检测与攻击防护：必须支持硬件的入侵防御（独立的硬件设备或者是在防火墙上插硬件入侵防御卡），应用层攻击防护能力, 对检测到的应用层攻击具有基于会话的阻断能力；配置灵活性，以保证深度检测的高效率，可基于每一条访问控制策略选择是否进行应用层攻击检测, 可基于每一条访问控制策略选择进行哪种类型的攻击检测, 可基于每一条访问控制策略选择针对攻击事件的响应方式（阻断、报警等）。可基于每一条策略选择选择深度检测的工作模式（In-Line还是旁路）；可扩展基于ASIC/FPGA的完整的IDP功能，具备完整的入侵防护产品(IDS/IDP)所具备的所有功能，支持100多种应用协议，识别3600种以上的攻击手法，支持攻击特征自定制，基于ASIC和FPGA处理。 NAT：支持MIP，VIP，DIP，支持双向地址转换，支持从任意区域到任意区域的地址转换；支持基于访问控制规则的 NAT配置；NAT功能由高性能ASIC芯片处理。 访问控制及认证：支持对源、目的地址，源、目的端口，协议，用户，时间的精细粒度访问控制策略的配置；支持Sun-RPC、MS-RPC、SQL Net v2等动态端口协议；支持LDAP, Radius, SecureID，同时支持主动认证与被动认证方式；路由协议支持能力 支持源地址路由功能；支持虚拟路由器；支持基于Session的ECMP(Equal Cost Multi-path Routing)。 组播支持：支持基于访问控制策略的组播通讯；支持PIM-SM，PIM-SSM；支持IGMP。 高可用性：支持Active-Active负载分担；支持接口链路冗余 (Redundant)，要求支持Full-Mesh全网状冗余部署。 PKI支持：支持PKI证书请求, 要求支持PKCS7和PKCS10；支持自动证书登记（SCEP）；支持在线证书状态协议（OCSP）。 管理：远程管理手段,要求支持HTTP、HTTPS、Telnet、SSH及远程Modem管理；集中管理，支持策略集中配置分发，状态集中监控，日志集中收集审计。 VPN：支持L2TP, IPSec VPN；支持基于路由(Route-Based)的 VPN；支持冗余VPN 网关。具备国家信息安全测评认证中心认证。 | 1 |
| 2 | 数据采 集器 | 32M高速缓存1G存储卡（含查重软件） | 1 |
| 要求：明确写出交货时间 |

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2008]5号

| 项目编号 | 名 称 | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：

第四部分     产品技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2008]5号

| 项目编号 | 名 称 | 技术参数及性能 |
| --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：

河南理工大学仪器设备招标采购投标单位意见反馈表

各投标单位代表:

您们好!为了进一步提高效率,规范招投标工作,更好地为学校教学科研

和投标单位提供优质服务。希望您在投标结束后，填写此表，多提宝贵意见。该意见表可通过发传真0391-3987871或电子邮件Email:gzchu@hpu.edu.cn等方式提交。

河南理工大学国资处

| 采购文件名称： | 采购编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 满意 | 比较满意 | 不满意 |
| 1 | 招标过程的公开、公正性 |  |  |  |
| 2 | 工作人员的服务态度 |  |  |  |
| 3 | 评委、专家解答的合理性 |  |  |  |
| 4 | 中标单位的信誉度 |  |  |  |
| 5 | 对所选产品的公共评价 |  |  |  |
| 6 | 对评标结果的满意度 |  |  |  |
| 7 | 对采购方式是否满意 |  |  |  |
| 8 | 职业道德方面 |  |  |  |
| 意见或建议 |  |

说明:请在你认为合适的栏内打 “√”

填写日期: