河南理工大学

公开竞争性采购

机械设计制造及其自动化实验室设备

说明书

采购编号：HPU采[2008]2号

河南理工大学

2008年3月4日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理工大学机械设计制造及其自动化实验室设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章或从公司所在地工商管理部门网站上查证)。代理厂商需携带生产厂家的代理授权书或代理协议(原件)。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件和原件）。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）若所投产品为进口设备，则报免海关税后美元价和人民币价（含代理费、运输费等一切费用，采购方只负责提供免税证件和相关证明材料）。（格式见第三部分）

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介。

8.产品介绍资料（带彩页及详细配套附件清单）。

9.上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或自带汇票形式向采购方提供伍仟元人民币履约保证金（河南理工大学开户行：中国农业银行焦作市分行解放支行民主中路分理处，帐号：301101040001846），没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。若所投产品技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则视为虚假投标，履约保证金不予退还，并且因此所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：设备安装调试验收合格后，十五个工作日内支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起项目正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2008年3月19日（星期三）上午8：00时在河南理工大学综合楼406室报名，并交纳报名费500元，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987870  浮老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：// 222.22.120.122(招标公告)

十一、采购会议时间：2008年3月19日（星期三）上午8：30时

十二、会议地点：河南理工大学图书馆会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2008]2号

| 项目编号 | 仪器设备名称 | 主要技术参数要求 | 套数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准检验棒 | 莫氏锥柄、A级精度、300mm测量长度 | 1 |
| 2 | 数字式瓦特表 | 1.LCD显示W、PF、V、A ，具有RS-232C接口； 2.可进行功率测量、电压测量、电流测量； 3.准确度：0.5%读值±4位数 4.分辨率：千分之一量程值 | 6 |
| 3 | 声级计 | 1.精密声级计5套，适用于各类瞬时噪声的精密测量及噪声频谱分析。（1）测量范围：25-140dB（A），30-140dB（C/B），40-130dB（A）；(2)频率范围：20Hz-18KHz；(3)时间特性：快（F）、慢（S） 2.脉冲精密声级计1套，可精确测量冲击声和短续时间的噪声。(1)测量范围：25-140dB（A），30-140dB（C/B），40-130dB（A）；(2)频率范围：10Hz-40KHz；(3)时间特性：快（F）、慢（S）、脉冲 3.配送附件：校准器、延伸电缆（3m、10m）及可测振动的附件、三脚架 | 6 （共计） |
| 4 | 车刀量角器 | 通用 | 15 |
| 5 | 样刀 | 1.包含：45度车刀、90度正刀、镗孔刀、内螺纹刀、外螺纹刀、切断刀。 2.所有刀具材质均为YT15。 | 15 |
| 6 | 测力仪 | 1.包含：测力仪本体、数模转换板、应变放大器、工控机，以及必要的附件。 2.测力仪本体要求 （1）测量范围：Fx、Fy：0～1500N；Fz：0～3000N；Mz：15000Ncm （2）分辨率：Fx、Fy：2.5N；Fz：5.0N；Mz：15Ncm （3）分力干扰：≤±2％ 3.数模转换板带可靠ISA插头(包含在应变放大器内) 4.应变放大器：高灵敏、高稳定、自动平衡 5.便携式工控机要求： （1）主板带有PCI/PICMG/ISA插槽； （2）显示屏：15"TFT LCD； （3）电源: (内置)AC 220V输入，也可以OEM为直流输入，或采用锂电池供电等 6．附件包含工作台，标定支架，滑轮，扳手等 | 1 |
| 7 | 动态电阻应变仪 | 1.具有自动平衡功能 2.至少具有4个通道 3.每一通道技术要求相同 （1）超宽频带，频响范围1M （2）线性度误差＜±0.1％ （3）平衡时间2秒以内 （4）六档增益：1/100、1/50、1/10、1/5、1/2、1 （5）灵敏度：1V/1000 | 1 |
| 8 | 数字式光学计 | 1.参数：被测件最大长度:180 mm； 直接测量范围:≥±0.1 mm； 最小显示值:0.0001 mm；测量力:(2±0.2) N； 示值变动性:0.0001 mm；最大不准确度:±0.00025 mm； 2.附带配件:可调带筋园台、可调园平台、带筋固定方台、平面测帽、小球面测帽、刃形测帽。 | 2 |
| 9 | 数字式测力计 | 1.数字显示。 2.最小读数达0.1N，最大量程500N。 3.峰值保持功能:可抓取测试中的峰值。 4.比较功能:上下限公差值设定，红绿双色指示灯指示判定。 5.可变换N、Kgf、Lbf三种计测单位，并自动换算。 6.按键配置及操作简单明了、使用方便；并可安装于各种试验机台及夹具作为专用试验机使用。 | 3 |
| 10 | 《机床夹具》 陈列柜 | 1.根据全国技工学校通用教材及教学大纲设计 2.主要从机械加工工艺系统和环节的几何关系，阐述夹具保证加工精度的原理，并介绍夹具的组成要素知识 3.含通用可调节和成组夹具，自动化夹具 | 1 |
| 11 | 压电加速度针 （传感器） | 1.共6种，每种个数要求如下表，共计18个，用于大冲击、大振动冲击、三向测振（高频）、低频、通用冲击振动、超小结构等方面。 2.参数要求： 类 型 个 数 灵敏度 Pc/ms-2 频带范围 Hz 量程 ms-2±10％ 1 4 ～0.002 1～20000 300000 2 4 ～1 1～13000 50000 3 2 ～0.3 1～15000 90000 4 2 0～130 0.1～2000 0.001～1000 5 2 ～1 1～10000 25000 6 4 ～0.3 1～18000 200000 3.配备相应附件：电缆线、插头、磁座、安装夹具 | 18 （共计） |
| 12 | Labview 测试系统 | 1.包含NI USB-6259 BNC和NI CompactDAQ。 2.NI USB-6259 BNC：16路模拟输入、4路模拟输出、8个DIO、 2个APFI和2个用户自定义BNC端子。 3.NI CompactDAQ：含产品777448-60、779001-01、779519-01、779012-01、779351-01、779104-01、192568-02、779592-01、779593-01。 4. 随机附带软件。 | 1 |
| 13 | 测振仪 | 1.振动测量范围： 位移：0.001～1.999mm(峰－峰值)； 速度：0.01～19.99cm/s(有效值) 加速度：0.1～199.9m/s2(峰值)； 振动加速度：低于199.9m/s2 2.精度：振动测量：±5%(测量值)±2个字 3.振动频率范围：0～1kHz。 4.显示：数字液晶显示 5.抗干扰性：仪器带有防磁场、防电场屏蔽层 6.采样周期：1秒 7.振动测量值显示：位移、速度、加速度。 | 3 |
| 14 | 红外测温仪 | 1.性能参数 测温范围；-18℃～1500℃；测温精确度：±2%or±2℃； 测量距离比率：50：1；发射率：0.10～0.99可调； 解析度：0.1℃[＜1000℃]，1℃[＞1000℃] 响应时间和响应时长：500ms＆(8-14)um； 重复性：±1%or±1℃； 2.其它： 可固定、RS232及DC信号输出接口、预设间隔测量时间并保留数据、平均值和温差测量功能、最大、最小值测量功能、高低温报警设定、测量数据存储功能（断电记忆）、℃/℉温度单位转换功能、镭射目标显示选择功能。 | 3 |
| 备注：明确写出交货时间 |

以上技术参数部分仅供参考，各厂家可根据自己的业务范围任意选择与标书技术参数相近或高于标书要求的设备制作标书参与投标

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2008]2号

| 项目编号 | 名 称 | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：

第四部分     产品技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2008]2号

| 项目编号 | 名 称 | 技术参数及性能 |
| --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：

河南理工大学仪器设备招标采购投标单位意见反馈表

各投标单位代表:

您们好!为了进一步提高效率,规范招投标工作,更好地为学校教学科研

和投标单位提供优质服务。希望您在投标结束后，填写此表，多提宝贵意见。该意见表可通过发传真0391-3987871或电子邮件Email:gzchu@hpu.edu.cn等方式提交。

河南理工大学国资处

| 采购文件名称： | 采购编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 满意 | 比较满意 | 不满意 |
| 1 | 招标过程的公开、公正性 |  |  |  |
| 2 | 工作人员的服务态度 |  |  |  |
| 3 | 评委、专家解答的合理性 |  |  |  |
| 4 | 中标单位的信誉度 |  |  |  |
| 5 | 对所选产品的公共评价 |  |  |  |
| 6 | 对评标结果的满意度 |  |  |  |
| 7 | 对采购方式是否满意 |  |  |  |
| 8 | 职业道德方面 |  |  |  |
| 意见或建议 |  |

说明:请在你认为合适的栏内打 “√”

填写日期: