河南理工大学

公开竞争性采购

校医院五官科医疗设备

说明书

采购编号：HPU采[2007]45号

河南理工大学

2007年12月11日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理工大学校医院五官科医疗设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章或从公司所在地工商管理部门网站上查证，查询所需网址及费用由投标商提供。代理厂商需携带生产厂家的代理授权书或代理协议(原件)。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件和原件）。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）。（格式见第三部分）

4.产品技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介。

8.产品介绍资料（带产品彩页）。

9.上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或自带汇票形式向采购方提供叁仟元人民币履约保证金（河南理工大学开户行：中国农业银行焦作市分行解放支行民主中路分理处，帐号：301101040001846）。没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。若所投产品技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则视为虚假投标，履约保证金不予退还，并且因此所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：安装调试验收合格后，支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起项目正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2007年12月26日（星期三）上午8：00时在河南理工大学综合楼406室报名，并交纳报名费300元，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987870  浮老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：// 222.22.120.122(招标公告)

十一、采购会议时间：2007年12月26日（星期三）上午8：30时

十二、会议地点：河南理工大学图书馆会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

采购编号：HPU采[2007]45号

| 项目编号 | 仪器名称 | 主要技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裂隙灯 显微镜 | 类型：交角体视式 改变倍率形式：物镜两档可变 目镜：10×和16× 总倍率及视场（mm）：10×（Φ18）、16×（Φ14.5）和16×（Φ11.25）、25.6×（Φ9） 瞳距调节范围（mm）： 10×目镜：55～82 16×目镜：5178 屈光度调节： 10×目镜：±8D 16×目镜：±10D 裂隙宽度（mm）：0～9连续可调（9mm时，裂隙呈圆形） 裂隙高度（mm）:1-8连续可调 裂隙角度：0-180度旋转，垂直到水平方向连续可调 滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 照明灯泡：12V/50W卤钨灯泡、12V/30W卤钨灯泡 | 2台 |
| 2 | 检眼镜 | 照明形式大光斑、小光斑、裂隙、网格、无赤片 屈光度补偿 －35D～＋20D共24种屈光度 照明光源 3.5V/2.8W卤钨灯泡 电源 AC220V/50HZ 产品性能 光学性能优越，观察像为眼底正像，直观清晰、对小瞳孔也适用； 采用进口卤钨灯泡，亮度高，光源显色性好，光斑均匀亮度连续可调； 新增软启动功能确保灯泡具有长久的生命力； 柔软的眼窝橡胶保护使用者的眼睛以及稳定仪器； 自动挂断功能，延长灯泡寿命。 | 2台 |
| 3 | 带状光 检影镜 | 工作距离：1m 光带宽度：3mm～20mm 光带可旋转：360度 照明光源：3V/2.1W白炽灯泡 电源：AC220V/50Hz 产品性能： 灯丝可作360度旋转及上下移动，定位可靠，光带亮度强弱适中； 可快速、精确确定散光轴位； 光线可调成集合、发散、平行三种方式； 自动挂断功能，延长灯泡寿命； 灯泡亮度S（亮），W（暗）两档可调。 | 2台 |
| 4 | 试验镜片箱 | 266片 塑圈框 | 2套 |
| 5 | 验光架 | 繁体 | 4台 |
| 6 | 气压椅 |  | 2把 |
| 7 | 洁牙机 | 电源输入： 220V±10% 50HZ±1HZ 150MA 主机输入： 24V 50HZ±1HZ 1.3A 输出功率：3～20W 工作频率：30±3KHZ主机保险：1.5A、250V 电源保险：0.5A/250V 进水压力：0.01～0.5MPA 操作方式：连续操作 电击保护类型：Ⅱ类 电击保护度数：B型器材 有害保护度数：普通器材（IPX0）,脚踏开关为防水滴器材（IPXI）易燃麻醉混合物和空气、氧气或一氧化二氮的安全度数：不适合在易燃麻醉混合物和空气， 氧气或一氧二氮中使用的器材。 工作条件： 1.环境温度为5℃～40℃ 2.相对湿度不大于80% | 1台 |
| 8 | 固化机 | 电源电压： 220－240V 灯泡规格：12V 50W 产品性能：本机精选优质卤素灯泡，采用微电脑精确控制光照过程，手柄美观大方、手感舒适；内部要求光照强、而且要求散热好。每次开启光照，主机均自动给予灯泡一短暂的软启动时间，可避免冷态灯丝受电流冲击，延长灯泡寿命。避免冷态电流冲击的软启动，可用灭菌器高温消毒的导光棒，可用灵活配置的手柄支架，可用与机身同色的触发按钮。 | 1台 |
| 9 | 超声波 清洗机 | 电 源： 220V/50HZ 功 率： 300W 频率：39KHZ 清洗糟参考尺寸： 240*142*149 功能特点： 清洗时间连续可调（2-30分钟） 清洗温度连续可调（20℃－80℃） 缺水自动停止加热，外排水低噪音 | 2台 |
| 10 | 手机清洗 养护机 | 工作气源：0.3-0.6Mpa 工作电源：220V/50Hz 气体消耗：60L/min LUB90工作程序：1、高速手机腔内，形成负压真空并吹去管道及风轮轴承表面颗粒，清洗液随气流进入负压空隙对污垢进行冲洗。2、吹干手机内腔的清洗剂残留。3、润滑油进入负压间隙实现对轴承进行全方位润滑4、吹去多余润滑油，使油膜均匀地覆在轴承滚珠和风轮转轴处。5、此时手机内部轴承、风轮和管道已被清洗润滑完毕，可以封口灭菌了 | 2台 |
| 11 | 烘干机 | 450*450*350 | 2台 |

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2007]45号

| 项目编号 | 名 称 | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |
| 交货期 | 写出交货日期 |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：

第四部分     产品技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2007]45号

| 项目编号 | 名 称 | 技术参数及性能 |
| --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：

河南理工大学仪器设备招标采购投标单位意见反馈表

各投标单位代表:

您们好!为了进一步提高效率,规范招投标工作,更好地为学校教学科研

和投标单位提供优质服务。希望您在投标结束后，填写此表，多提宝贵意见。该意见表可通过发传真0391-3987871或电子邮件Email:gzchu@hpu.edu.cn等方式提交。

河南理工大学国资处

| 采购文件名称： | 采购编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 满意 | 比较满意 | 不满意 |
| 1 | 招标过程的公开、公正性 |  |  |  |
| 2 | 工作人员的服务态度 |  |  |  |
| 3 | 评委、专家解答的合理性 |  |  |  |
| 4 | 中标单位的信誉度 |  |  |  |
| 5 | 对所选产品的公共评价 |  |  |  |
| 6 | 对评标结果的满意度 |  |  |  |
| 7 | 对采购方式是否满意 |  |  |  |
| 8 | 职业道德方面 |  |  |  |
| 意见或建议 |  |

说明:请在你认为合适的栏内打 “√”

填写日期: